TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI JARINGAN GSM

DENGAN REORIENTASI ANTENA

Pengaju:

### Nama	:	Ria Habebi

NIM	:	0140311-189

Peminatan Teknik Telekomunikasi

## Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Mercu Buana

2007

#### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul:

OPTIMALISASI JARINGAN GSM

DENGAN REORIENTASI ANTENNA

yang dibuat untuk melengkapi sebagian prasyarat menjadi sarjana teknik pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Industri Universitas Mercubuana, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir yang sudah dipublikasikan atau  pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dilingkungan Universitas Mercubuana maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,   17 Mei 2007

Ria Habebi

NIM. 0140311-189

##### ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah pengguna jasa telekomunikasi selular GSM (Global Selular For Mobile Telecommunication) yang terus meningkat disatu sisi akan sangat menggembirakan. Tetapi apabila pertumbuhan tersebut tidak terantisipasi dengan baik maka akan berdampak buruk pada kapasitas dan kualitas pelayanan dari jaringan GSM.

Salah satu upaya dalam mengantisipasi pertumbuhan pengguna jasa telepon bergerak selular GSM adalah dengan memelihara jaringan BSS (Base Station Sub-system) agar tetap optimal. Performance BSS dapat diketahui melalui pengukuran parameter-parameter Traffic TCH, Traffic SDCCH, TCH Blocking Ratio, SDCCH Blocking Ratio, SDCCH Drop Ratio, TCH Drop Ratio, Handover Failure Ratio.

Pada penulisan tugas akhir ini penulis mencoba melakukan pengukuran Network Performance (NP) terhadap salah satu jaringan BSS PT Telkomsel  dan menganalisis parameter-parameter tersebut. Penurunan kualitas pelayanan dan kelemahan-kelemahan yang timbul pada jaringan BSS GSM dapat diketahui secara dini melalui hasil analisa pengukuran sehingga jaringan BSS dapat dioptimasi tetap terpelihara baik.

### Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ………………………………	i

Abstraksi ………………………………………………………………….	ii

Daftar  Isi ………………………………………………………………….iii

Daftar Gambar ………………………………………………………….	iv

Daftar singkatan ………………………………………………………v

PENDAHULUAN

I.1. 	Latar Belakang Masalah ………………………………………1

I.2. 	Tujuan Penulisan ……………………………………………..	2

I.3.	Batasan Masalah ………………………………………………2

I.4. 	Sistematika Penulisan …………………………………………2

BAB II	KOMUNIKASI BERGERAK SELULAR GSM

II.1.	Arsitektur GSM ………………………………………………	3

II.2.	Proses Panggilan Pada GSM …………………………………	4

II.3.	Karakteristik Kanal RF ………………………………………	6

II.3.1.	Path loss …………………………………………...	7

II.3.2. 	Fading ………... …………………………………..	7

II.3.3. 	Interferensi….... …………………………………..	8

II.4.  Handover…………….………………………………………..	9

II.5.  Power control…….…………………………………………..10

II.6.  Quality of Service dan Network Performance……………….11

BAB III	METODA PENELITIAN

III.1.	Penentuan Parameter Performansi Kualitas ………………….12

III.2	Parameter Performansi Kualitas………………………………13

III.2.1.	Parameter QOS…………………………………….	13

III.2.2. Indek Quality of Service…………………..…….....	14

III.3.	Metoda Pengukuran Performansi Kualitas  .………………….15

III.2.1.	Pengukuran Quality of Service…………………….	16

III.2.2. Pengukuran Network Performance……..…….....	16

BAB IV	PERCOBAAN DAN ANALISIS

IV.1	Analisis Data Pengukuran Performansi Kualitas……………..	18

IV.2.	Problem Performansi Kualitas………………………………..	22

IV.2.1.	Kerusakan Perangkat……………………………….23

IV.2.2. Coverage Blocking………………………..…….....	24

IV.2.3. Sudut Tilt Antenna………………………..…….....	25

IV.3.3.Interference ………………………………………..	28

BAB VI	KESIMPULAN …………………………………………………….	30

DAFTAR ACUAN ……………………………………………………………	31

LAMPIRAN …………………………………………………………………..	32

##### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Arsitektur jaringan GSM………… …………………………..4

Gambar 2.5.	Aliran Sinyal Informasi dan signalling pada jaringan GSM .	..5

Gambar 2.4.	Interferenci pada komunikasi selular GSM……………...……9

Gambar 2.6.	Hubungan antara Quality of service dan NP……………..…..11

Gambar 3.1	Blok Diagram Metoda Penelitian………….. ……………..…12

Gambar 3.2	Blok Diagram Pengukuran BER pada GSM….……………..14

Gambar 3.4.	Blok diagram pengukuran NP pada jaringan BSS GSM……	17

Gambar 4.1.	    Trafik SDCCH bulan Juni 2005- Jan 2006 ………………….18

Gambar 4.2.	Trafik TCH bulan Juni 2005- Jan 2006….. …………………18

Gambar 4.3.	Trafik SDCCH dan SBR bulan Juni 2005- Jan 2006 ………	19

Gambar 4.4.	Trafik TCH dan TBR bulan Juni 2005- Jan 2006 ………….	19

Gambar 4.5.	Trafik SDCCH dan SDR bulan Juni 2005- Jan 2006 ………	20

Gambar 4.6.	Trafik TCH dan TDR bulan Juni 2005- Jan 2006 ..………...	20

Gambar 4.7.	HOFR dan TBR bulan Juni 2005- Jan 2006 ………………..	21

Gambar 4.8.	HOFR dan SBR bulan Juni 2005- Jan 2006 ……………….	21

Gambar 4.2.1	Hasil Pengukuran parameter QOS…………………………..	22

Gambar 4.2.2	Proses Kalibrasi TRx………………………………………..	22

Gambar 4.2.3	Proses Pengecekan feeder…………………………………..	23

Gambar 4.2.4	Pemindahan antenna sektor………………………………..	24

Gambar 4.2.5	Sudut Tilt Antenna …….…………………………………..	24

Gambar 4.2.6	Perubahan sudut tilt antenna………………………………..	27

##### DAFTAR SINGKATAN

AMPS	Advance Mobile Phone System

AuC	Authentication Centre

BSC 	Base Station Controller

BSS	Base Station Sub-System

BTS	Base Transceiver Station

GSM	Global Syatem for Mobile Communication

HLR	Home Location Register

HOFR	Handover Failure Ratio

MS	Mobile Station

MSC	Mobile Switching Centre

NP	Network Performance

OMC	Operation Maintenance Centre

PLMN	Public Land Mobile Network

PSDN	Public Switching Data Network

PSTN	Public Switching Telephone Network

QOS	Quality of Services

SBR	SDCCH Blocking Ratio

SDR	SDCCH Drop Ratio

SMS	Short Massage Service

SSS	Switching Sub-System

TBR	TCH Blocking Ratio

TDR	TCH Drop Ratio

TC	Trancoder

VLR	Visitor Location Register

# BAB I

### PENDAHULUAN

# I.1.	Latar Belakang Masalah

Para operator GSM di Indonesia telah 12 tahun lamanya menggelar layanan GSM kepada masyarakat akan tetapi keluhan-keluhan masih banyak terjadi diantaranya adalah 15% masalah coverage, 25% masalah kualitas panggilan dan 60% masalah tarif dan customer service. Keluhan tersebut antara lain tidak ada sinyal (blank spot) , sinyal sangat lemah, sulit membuat panggilan, kualitas suara yang buruk (suara putus-putus), dan terputus panggilan saat hubungan pembicaraan berlangsung (drop call) .

Jaringan BSS merupakan bagian dari sistem GSM yang cukup penting peranannya dalam menentukan coverage dan kualitas panggilan yang dirasakan pengguna. Masalah yang timbul pada jaringan GSM tersebut sangat merugikan pengguna dan apabila tidak diketahui secara dini dan diantisipasi secara cepat dapat merugikan perusahaan pada akhirnya.

## I.2.	Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi kualitas jaringan BSS GSM yang telah beroperasi di Indonesia yaitu jaringan BSS Outer Telkomsel Jakarta. (studi kasus di PT. Telkomsel Indonesia).

#### I.3.	Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis hasil pengukuran performansi kualitas jaringan BSS Outer Jakarta milik PT. Telkomsel Indonesia dengan trafik berupa sinyal suara dari bulan Juni 2005 sampai dengan Januari 2006.

1.4.      Metodelogi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1.4.1. Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan mengadakan pembahasan secara tidak langsung, yaitu dari buku-buku, atau diktat yang berhubungan denganmasalah yang akan ditulis dan semua informasi yang mendukung hal tersebut.

1.4.2. Metode lapangan

Dilakukan dengan mengadakan pengambilan data dan analisa trafik jaringan GSM pada Divisi Network Operation PT. TELKOMSEL

##### I.5.	Sistematika Penulisan

Tulisan penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I	Merupakan pendahuluan yang berisi abstrak, latar belakang masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II	Membahas sistem komunikasi bergerak selular GSM, proses panggilan pada GSM, karakteristik kanal RF, path loss, fading, interferensi,  handover, power control, quality of service dan network performance.

BAB III	Membahas mengenai metoda penelitian yang dilakukan yaitu pengambilan data statistik pengukuran Network Performance dan metoda pengukuran QOS.

BAB IV	Membahas analisis hasil pengukuran performansi kualitas.

#### BAB V       menyajikan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KOMUNIKASI BERGERAK SELULAR GSM

Perkembangan sistem komunikasi GSM (Global System for Mobile communication) dimulai pada awal tahun 1980 di Eropa, dimana saat itu banyak negara di Eropa menggunakan sistem komunikasi bergerak yang berlainan dan tidak bisa saling berhubungan. Atas dasar inilah, dibentuk sebuah grup khusus yang mengembangkan suatu sistem komunikasi bergerak yang dinamakan GSM untuk daerah Eropa barat dan kemudian ke depannya GSM diadopsi juga di banyak negara di luar Eropa.

## Arsitektur GSM

Sistem komunikasi GSM terdiri dari 3 bagian, yaitu NSS (Network Subsystem), BSS (Base Station Subsystem) and NMS (Network Management System). BSS bertanggungjawab mengkontrol lintasan transmisi radio dari subscriber (pelanggan) ke NSS, sementara itu NSS bertanggungjawab mengkontrol panggilan (call control). NMS dibutuhkan untuk tujuan operasional dan pemeliharaan jaringan BSS dan NSS.

Pada jaringan NSS, kontrol panggilan diatur oleh MSC (Mobile Switching Center). MSC bertugas mengidentifikasi dan menghubungkan asal dan tujuan dari panggilan. HLR (Home Location Register) menyimpan secara permanen informasi mengenai subscriber, dan VLR (Visitor Location Register) berisi salinan dari data HLR. Database VLR selalu bersifat sementara dan berisi lebih banyak informasi mengenai lokasi subscriber saat itu dibandingkan HLR. AuC (Authentication Center) bertanggungjawab untuk pemeriksaan Subscriber Identity Module (SIM), dan EIR (Equipment Identity Register) bertugas untuk mengidentifikasi ME (Mobile Equipment).

Pada jaringan BSS, BSC (Base Station Controller) merupakan pusat dari elemen jaringan BSS, yang mengkontrol jaringan transmisi radio dari MS (Mobile Subscriber) ke NSS. BTS (Base Transceiver Station (BTS) merupakan perpanjangan dari BSC yang bertugas memelihara transmisi radio antara BTS dan MS. Kecepatan sinyal informasi pada MS adalah 13 kbit/s, sedangkan di Public Switched Telephone Network (PSTN) adalah 64 kbit/s, sehingga dibutuhkan suatu konverter untuk mengubah laju bit informasi tersebut yang disebut Transcoder (TC).

Tugas dari NMS adalah memonitor dan memelihara fungsi dan elemen dari jaringan GSM. Tugas utamanya dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: manajemen gangguan (fault management), manajemen konfigurasi (configuration management), dan manajemen performansi (performance management). Arisitektur jaringan GSM yang umum diperlihatkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1   Arsitektur Jaringan GSM

## II.2	Proses Panggilan pada GSM

Proses aliran sinyal informasi suara dan signalling dari MS 1 ke MS 2 melalui jaringan BSS ditunjukkan oleh Gambar 2.5. Sinyal informasi suara yang telah diubah menjadi sinyal digital oleh MS melalui proses source coding, channel coding dan interleaving, dikirim ke BTS melalui air interface yang merupakan kanal RF dimana sinyal banyak dipengaruhi oleh path loss, fading, dan interferensi.  BTS menerima sinyal dari MS1 yang kemudian difilter dan

dikuatkan pada modul AFU (Amplifier and Filter Unit). Sinyal yang telah dikuatkan kemudian diubah ke dalam bentuk frame kembali oleh TRx (Transceiver Unit) dan ditransmisikan ke BSC, TC dan NSS melalui Abis interface, Asub interface dan A interface. Pemetaan sinyal informasi dan signalling pada Abis interface, Asub interface dan A interface terlampirkan pada Lampiran C. NSS menghubungkan panggilan yang diinginkan ke tujuan melalui TC, BSC, dan BTS dengan menggunakan A interface, Asub interface dan Abis interface. BTS meneruskan sinyal informasi/signalling ini ke MS 2 melalu kanal RF.

Pada sistem GSM, MS selalu mengukur kuat sinyal dan BER untuk keperluan pemilihan sel dan handover. Kuat sinyal diukur melalui burst yang diterima MS, kuat sinyal ini merepresentasikan coverage layanan  dari jaringan BSS GSM. BER merepresentasikan kualitas sinyal yang diterima MS setelah melalui air interface, yang diukur sebelum channel decoding baik pada pemancar maupun penerima. Frame Erasure Rate merepresentasikan banyaknya frame yang gagal dikembalikan pada penerima. Gangguan pada panggilan maupun saat pembentukan panggilan dapat disebabkan oleh gangguan pada perangkat jaringan BSS (BTS, BSC, TC), NSS (MSC, HLR, VLR, AuC,EIR), interface (Air, Abis, Asub, A).

## II.3	Karakteristik Kanal RF

Berlainan dengan sistem komunikasi kabel, kanal RF pada komunikasi tanpa kabel cukup kompleks karena banyak tergantung pada lingkungan sekitarnya. Lintasan transmisi antara pemancar dan penerima dapat berubah-ubah mulai dari kondisi line of sight (LOS) sampai dengan lintasan yang sama sekali terhalang misalnya oleh gedung, papan reklame, bukit, pepohonan, daun-daunan dll. Karena alasan tersebut analisis kanal RF menjadi kompleks. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan model propagasi yang cukup akurat. Karakteristik kanal RF banyak dipengaruhi oleh path loss, fading, dan interferensi.

II.3.1	Path Loss

Sinyal yang dikirim melalui transmisi gelombang radio akan mengalami peredaman sepanjang lintasan propagasi gelombang tersebut sehingga daya yang diterima pada penerima lebih rendah. Fenomena ini disebut juga rugi-rugi lintasan propagasi (Path Loss). Rugi-rugi lintasan propagasi gelombang di ruang hampa, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.1):

(2.1)

dimana c adalah kecepatan cahaya, f adalah frekuensi dan r adalah jarak antara antenna pemancar dan penerima.

Kenyataannya selain redaman sepanjang lintasan, rugi-rugi daya yang diterima penerima juga disebabkan karena refleksi, difraksi, dan refraksi akibat  halangan yang terdapat pada lingkungan sekitarnya berupa bangunan gedung tinggi, papan reklame, menara, pepohon dll. Oleh karena itu model redaman propagasi ruang hampa tidak dapat memberikan prediksi secara akurat untuk sistem telekomunikasi bergerak, untuk itu digunakan metoda yang lebih baik yaitu metoda empiris, diantaranya adalah model propagasi Okumura-Hata dan Walfish-Ikegami .

II.3.2	Fading

Fading merupakan perubahan kuat sinyal yang diterima pada penerima akibat adanya propagasi multipath. Ada dua macam fading yaitu fading cepat (short term/multipath fading) dan fading lambat (long term fading atau shadowing).

Fading lambat disebabkan karena adanya halangan (obstacle) yang sangat luas yang disebabkan oleh alam seperti bukit, gunung, dan pepohonan. Kuat sinyal yang diterima MS diredam oleh halangan tersebut sehingga terjadi fluktuasi kuat sinyal dalam skala kecil. Distribusi kuat sinyal pada fading lambat secara statistik dimodelkan dengan fungsi distribusi log-normal  seperti persamaan (2.2) :

(2.2)

dimana  adalah nilai rata-rata variable acak m, dan  adalah deviasi standard.

Fast fading atau multipath fading disebabkan karena halangan yang bukan dari alam seperti gedung-gedung bertingkat, papan reklame, menara, dll. Kuat sinyal yang diterima pada multipath fading berupa resultan dari semua sinyal propagasi multipath yang diterima dengan amplitudo dan phasa yang berbeda. Distribusi fluktuasi amplitudo dari multipath fading dapat dimodelkan secara statistik dengan menggunakan ditribusi Rayleigh  seperti pada persamaan (2.3):

r ≥0	(2.3)

dimana  adalah kuat sinyal rata-rata dan r adalah variabel acak. Apabila ada komponen sinyal yang dominan seperti pada kondisi propagasi LOS, maka distribusi kuat sinyal yang terjadi dapat dimodelkan secara statistik dengan distribusi Ricean [8].

## II.3.3 	Interferensi

Interferensi merupakan proses terganggunya suatu sinyal oleh sinyal lain.  Ada 3 jenis interferensi pada sistem selular GSM yaitu interferensi co–channel, interferensi adjacent channel dan interferensi eksternal. Interferensi co-channel terjadi oleh kanal frekuensi pembawa yang sama. Interferensi adjacent-channel terjadi oleh kanal frekuensi pembawa yang berdekatan. Interferensi eksternal disebabkan oleh sumber frekuensi sinyal dari luar sistem GSM. Interferensi co–channel dan adjacent channel ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Interferensi ini dapat mengakibatkan kualitas sinyal yang diterima menjadi buruk. Pengaruh interferensi ini antara lain crosstalk pada kanal suara, selalu gagal dalam membuat panggilan bahkan menyebabkan terputusnya panggilan].

Timbulnya interferensi dapat diketahui melalui parameter C/I (kuat sinyal pembawa dibagi kuat sinyal interferer) yang dihitung dengan persamaan (2.4).

(2.4)

Dimana Pr adalah daya sinyal yang diterima, Pr other adalah daya sinyal yang frekuensinya co-channel atau adjacent-channel dari sel yang berdekatan. Untuk  menekan terjadinya interferensi dapat dilakukan dengan cara menggunakan pola frekuensi reuse yang lebih besar jarak reuse-nya, penggunaan power control.

### II.4	Handover

Hubungan trafik yan tidak terputus antara BS dan MS yang bergerak dimungkinkan dengan bantuan proses handover (HO). Konsep dasarnya sangat sederhana yaitu saat subscriber bergerak dari area coverage suatu sel ke area coverage sel lainnya, hubungan dengan sel yang baru harus dibangun dan hubungan dengan sel yang lama harus dilepas untuk menghindari terputusnya hubungan pembicaraan yang sedang berlangsung. Pada prakteknya ada alasan lainnya untuk handover ke sel lainnya selain alasan coverage (RxLevel) yaitu kualitas sinyal (RxQuality).

Handover terjadi apabila kualitas atau kuat sinyal dari sinyal radio turun pada level tertentu yang dispesifikasikan pada parameter Handover Control (HOC) di BTS yaitu RxQuality HO Threshold dan RxLevel HO Threshold. Terjadinya penurunan RxLevel dan RxQuality dideteksi melalui pengukuran sinyal yang dilakukan secara konstan oleh MS dan BTS melalui kanal SACCH setiap 480ms. Parameternya handover yang cukup penting antara lain HO Threshold untuk memicu terjadinya proses handover, dan HO Margin untuk menghindari terjadinya handover pingpong (berulang kembali ke sel) awal sampai beberapa saat dimana nilai HO Margin tercapai.

Handover juga dapat terjadi karena alasan trafik dimana trafik pada suatu sel mengalami kongesti sementara di sel lainnya tidak. Sebagai contoh pada suatu sel terjadi kondisi dimana trafik berada pada puncaknya sehingga sel tersebut kongesti karena adanya suatu event tertentu, pada kondisi tersebut MS yang berada diujung dari coverage sel dapat handover ke sel tetangganya yang memiliki beban trafik yang lebih rendah. Handover ini harus dilakukan secara hati-hati karena biasanya sel target mungkin bukan sel yang terbaik jika kualitas panggilan menjadi perhatian utama.

### II.5	Power Control

Power Control (POC) adalah suatu metoda pengaturan daya sinyal yang dipancarkan agar sinyal yang diterima sesuai dengan yang diinginkan. POC memiliki 2 fungsi utama yaitu untuk mengurangi tingkat interferensi di jaringan dengan mengatur daya pada pemancar sambil memelihara tingkat kualitas agar tetap terjaga pada arah downlink dari BTS ke MS. Kedua, digunakan untuk menghemat daya battery MS pada arah uplink dari MS ke BTS.

Power control di GSM diatur pada parameter di BSC. Algoritma POC dipicu oleh nilai RxLevel dan RxQuality yang diukur oleh MS dan disampaikan ke BTS melalui kanal SACCH setiap 480 ms[2]. Parameternya POC yang cukup penting antara lain POC Threshold untuk memicu penambahan daya dan pengurangan daya dan PowerIncrStepSize dan PowerRedStepSize yaitu besarnya penambahan daya dan besarnya penurunan daya.

## II.6	Quality of Service dan Network Performance

Performansi kualitas dari sistem telekomunikasi dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu melalui Quality of Service (Kualitas Layanan) dan Network Performance (Performansi Jaringan). Quality of Service (QoS) didefinisikan sebagai kumpulan efek dari performansi layanan yang menentukan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan sedangkan Network Performance (NP) didefinisikan sebagai suatu konsep dimana karakteristik jaringan didefinisikan, diukur dan dikontrol untuk mendapatkan tingkat kepuasan layanan. Hubungan QoS dan NP diilustrasikan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6   Hubungan antara Quality of Service dan Network Performance.

Pada pengukuran QoS, ruang lingkup yang diukur sampai dengan perangkat disisi pelanggan (end user) bahkan kualitas informasi yang diterima dan dirasakan  pelanggan,  sedangkan  pada  pengukuran  NP  hanya sampai disisi jaringan yang berhadapan dengan pelanggan saja tidak sampai dengan perangkat disisi pelanggan sehingga kualitas sinyal informasi yang dirasakan pelanggan tidak dapat terukur secara objektif.

# BAB III

### METODA PENELITIAN

## Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah penentuan parameter performansi kualitas, pengukuran parameter tersebut pada jaringan BSS GSM, dan analisis data hasil pengukuran kemudian pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Urutan langkah penelitian diperlihatkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1   Blok diagram metoda penelitian yang dilakukan.

III.1  	Penentuan Parameter Performansi Kualitas

Salah satu cara untuk mengetahui performansi kualitas jaringan BSS GSM adalah melalui parameter tertentu yang dapat dijadikan indikator performansi kualitas. Parameter-parameter performansi kualitas yang dipergunakan pada penelitian ini ada 2 yaitu parameter untuk kerja jaringan atau Network Performance (NP) dan kualitas layanan/Quality of Service (QoS). Parameter NP diukur berdasarkan data-data yang diperoleh dari jaringan BSS untuk melihat performansi kualitas berdasarkan sudut pandang jaringan. Parameter QoS diukur dengan menggunakan MS tertentu di lapangan seperti selayaknya pengguna layanan lainnya untuk melihat performansi kualitas berdasarkan sudut pandang pengguna layanan.

Pada GSM, kanal TCH digunakan untuk melakukan panggilan dan kanal SDCCH digunakan untuk proses pembentukkan panggilan dan SMS maka untuk mengetahui parameter NP digunakan parameter-parameter NP yang berkaitan dengan kedua kanal tersebut. Parameter accessability pada NP yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah prosentase kegagalan dalam mendapatkan kanal SDCCH (SDCCH Blocking Ratio) dan prosentase kegagalan dalam mendapatkan kanal TCH (TCH Blocking Ratio).

III.2	Parameter Performansi Kualitas

III.2.1	Parameter QoS

Parameter QoS yang dipergunakan pada penelitian ini antara lain:

- Call Setup Success Rate (CSSR)

CSSR adalah prosentase pembentukan panggilan yang sukses terhadap total usaha pembentukkan panggilan yang terjadi, dinyatakan dengan persamaan (3.1).

CSSR =  (                                                                                   )*100 %  	(3.1)

- Call Completion Rate (CCR)

CCR adalah prosentase panggilan yang sukses, dinyatakan dengan persamaan (3.2).

CSR  =    (                                                                                   )*100 %  	(3.2)

3.	Handover Success Rate (HOSR)

HOSR adalah prosentase handover yang sukses, dinyatakan dengan persamaan (3.3).

- Formula HOSR:

HOSR =  (                                                         )  *100  %    	(3.3)

### 4.		Kuat Sinyal (RxLevel)

MS melakukan mekanisme pengukuran sinyal yang diterima untuk keperluan pemilihan sel yang akan melayani, handover dan power control.

Kuat sinyal yang diterima diukur oleh MS dan ditunjukkan oleh parameter Received Signal Strength Level (RxLevel).

### 5. 	Kualitas Sinyal (RxQuality)

Bit Error Rate (BER) merupakan pengukuran prosentase banyaknya kesalahan bit yang diterima MS. Metoda pengukuran BER pada GSM ditunjukkan pada Gambar 3.2. Sinyal yang diterima penerima berupa blok informasi 456 bit dimasukan ke channel decoder sehingga diperoleh sinyal informasi 261 bit yang telah dideteksi dan dikoreksi kesalahan bit yang terjadi. Sinyal informasi tersebut dimasukan kembali ke channel encoder dipenerima sehingga dihasilkan lagi blok informasi 456 bit (C) yang kemudian dibandingkan dengan blok informasi 456 sebelum channel decoder (A) untuk mendapatkan nilai BER estimasi yang mendekati BER yang nyata.

Gambar 3.2   Blok diagram pengukuran BER pada GSM

III.2.3	Indeks Quality of Service

### Indeks Quality of Service merupakan sebuah nilai yang menujukkan tingkat kualitas layanan secara objektif dari sebuah operator dengan berdasarkan pada pembebanan prosentase tertentu pada parameter-parameter QoS seperti CSSR, CCR, HOSR, RxLevel, RxQuality. Nilai indeks QoS ini digunakan untuk membandingkan tingkat kualitas layanan dengan operator GSM lainnya. Rumusan perhitungan indeks QoS ditunjukan pada tabel 3.4. Nilai indeks QoS selain tergantung pada parameter QoS dan juga tergantung pada prosentase pembebanan yang digunakan. Semua parameter QoS memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas layanan yang dirasakan pelanggan sehingga pada penelitian ini prosentase beban di buat sama untuk semua parameter yaitu 20% yang diperoleh dari 100% dibagi banyaknya parameter QoS yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5 buah parameter QoS.

Tabel 3.4  Perhitungan Indeks QoS

Keterangan :

X1,X2,…X5 = nilai CSSR, CCR, HOSR, RxLevel (=>-90dBm), RxQuality(0-5) hasil pengukuran.

Y1,Y2,…Y5 = nilai prosentasi pembebanan parameter CSSR, CCR, HOSR, RxLevel, RxQuality terhadap Indeks QoS.

Indeks QoS = [(X1*Y1)+(X2*Y2)+(X3*Y3)+(X4*Y4)+(X5*Y5]*100

## III.3	Metoda Pengukuran Performansi Kualitas

Pengukuran Performansi kualitas pada penelitian ini dibagi dua yaitu pengukuran parameter Network Performance dan Quality of Service. Area pengukuran performansi kualitas pada penelitian ini dilakukan pada jaringan BSS Wilayah Outer Telkomsel kota Jakarta.

Pengukuran Network Performance dilakukan dengan mengambil data statistik dari setiap BSC Karawang Timur pada jaringan BSS Outer Jakarta setiap hari dengan mengambil data pada jam sibuk yang dimulai dari bulan Juni 2005 sampai dengan Januari 2006. Pengukuran QoS dilakukan dengan mengambil sample pengukuran dilapangan pada bulan Juni 2005 s.d. Jan 2006 selama 4 hari kerja setiap bulannya.

## III.3.2	Pengukuran Quality of Service

Prosedur pengukuran QoS ini diukur secara langsung dilapangan dengan menggunakan program TEMS dan handphone TEMS (Terminal Equipment Measurement System) yang dapat mengukur parameter QoS. Panggilan dilakukan dengan menggunakan TEMS secara tidak kontinyu (2 menit aktif melakukan panggilan dan 5 detik idle) untuk mengukur keberhasilan membuat panggilan, keberhasilan panggilan, dan kualitas sinyal pada saat panggilan terjadi, kemudian mengelilingi area yang akan kita ukur (drive test). Log file dari pengukuran dengan TEMS tersebut dikonversi kedalam bentuk data statistik berupa teks dengan menggunakan program FICS, untuk di analisis lebih lanjut dan dibuat grafiknya. Selain itu log file tersebut juga dikonversikan ke bentuk format peta digital dengan menggunakan program MapInfo, untuk melihat tampilan parameter QoS pada kota Jakarta dan keperluan analisis.

## III.3.3	Pengukuran Network Performance

OMC yang merupakan pusat monitoring dari semua kegiatan jaringan GSM selain bertugas memonitor kegiatan yang ada pada jaringan BSS seperti monitoring alarm, konfigurasi jaringan BSS, juga dapat berfungsi mengambil data untuk performansi kualitas jaringan BSS. BSC yang merupakan pengontrol sistem BSS memiliki counter-counter pengukuran yang secara otomatis menghitung setiap kejadian pada BSC seperti menghitung permintaan panggilan yang terjadi, jumlah panggilan yang sukses dan yang tidak sukses, panggilan yang terputus, gangguan pada sistem BSS, dll. Nilai counter-counter tersebut diatur agar setiap 1 jam sekali dikirim ke server database OMC yang menggunakan program database Oracle, untuk disimpan. Data-data nilai counter disimpan di server database OMC secara teratur dalam tabel-tabel tertentu.

Metoda pengukuran NP dilakukan dengan cara mengaktifkan counter-counter pengukuran pada BSC sesuai dengan komponen parameter NP yang diinginkan dan kemudian dibuat program SQL  untuk mengambil data dari server database OMC dan mengolahnya menjadi parameter NP. Hal tersebut dilakukan setiap hari untuk memperoleh akumulasi data counter sehari sebelumnya. Output dari program SQL berupa file teks berbentuk barisan data yang berisi nilai parameter NP. File teks hasil eksekusi program SQL tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel XP) untuk memudahkan proses analisis dan pembuatan grafik. Gambar 3.4 mengilustrasikan proses pengukuran parameter NP pada jaringan BSS GSM.

# BAB IV

## PERCOBAAN DAN ANALISIS

### IV.1 	Analisis Data Pengukuran Performansi Kualitas

Data hasil pengukuran NP jaringan BSS dari bulan Juni 2005 sampai Januari 2006 di area BSC Margahayu tepatnya di area bekasi diperlihatkan seperti pada Gambar 4.1 - 4.8 (data terlampir pada Lampiran E).

Gambar 4.1 Trafik SDCCH bulan Juni 2005- Jan 2006

Gambar 4.2 Trafik TCH bulan Juni 2005 - Jan 2006

Pada Gambar 4.1 dan 4.2 terlihat bahwa sejak bulan Juni 2005 trafik SDCCH dan TCH dari hari ke hari cenderung naik. Kenaikan trafik ini sangat diharapkan operator karena akan meningkatkan pendapatan operator.

Gambar 4.3 Trafik SDCCH dan SBR bulan Juni 2005 - Jan 2006

Kecenderungan nilai SBR menurun dari seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. Semakin kecilnya nilai SBR menunjukkan semakin kecilnya permintaan terhadap kanal SDCCH untuk pembentukan panggilan, SMS, maupun location update yang diblok sehingga kualitas layanan yang dirasakan pelanggan pun akan meningkat.

Gambar 4.4 Trafik TCH dan TBR pada bulan Juni 2005 - Januari 2006.

Kecenderungan nilai TBR menurun dari Juni 2005 ke bulan Januari 2006 seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.4. Semakin kecilnya nilai TBR menunjukkan semakin kecilnya permintaan terhadap kanal TCH untuk membawa panggilan yang diblok sehingga kualitas layanan yang dirasakan pelanggan pun akan meningkat.

Gambar 4.5 Trafik SDCCH dan SDR pada bulan Juni 2005 - Januari 2006

Gambar 4.6 Trafik TCH dan TDR bulan Juni 2005 - Januari 2006.

Pada gambar 4.5 dan 4.6, penelitian dilakukan pemeriksaan fungsional perangkat, kapasitas kanal TCH, parameter dan database sel, survey posisi antenna secara sel per sel.

Nilai HOFR dari bulan Juni 2005 sampai dengan Januari 2006 cenderung turun seperti yang ditunjukkan Gambar 4.7 dan 4.8. Semakin kecilnya nilai HOFR menunjukkan semakin kecil kegagalan saat proses handover berlangsung, yang berarti semakin kecil juga resiko terputusnya panggilan saat handover sehingga kualitas layanan yang dirasakan pengguna semakin baik juga.

Gambar 4.7  HOFR dan TBR bulan Juni 2005 - Januari 2006

Gambar 4.8  HOFR dan SBR pada bulan Juni 2005 - Januari 2006.

Hasil pengukuran NP jaringan BSS meskipun dalam pengukurannya tidak melibatkan pengguna akan tetapi area cakupan pengukurannya yang luas yaitu semua sel yang ada pada jaringan BSS , waktu pengukuran yang fleksibel dan tidak menyita waktu dimana parameter-parameter NP dapat diambil pada jam sibuk tanpa harus ke lapangan, menjadikan pengukuran NP ini cukup representatif untuk menjadi indikator kualitas layanan dari seluruh sel yang berada pada jaringan BSS, mudah dan efisien dalam mengumpulkan data pengukurannya.

### IV.2 	Problem Performansi Kualitas

Pada bulan Juni 2005 sampai dengan Januari 2006, dilakukan pengukuran QoS di lapangan pada hari kerja setiap bulannya dengan pemilihan hari yang acak. Hasil Pengukuran QoS dari bulan Juni 2005 - Januari 2006 ditunjukkan pada Gambar 4.2.1

Gambar 4.2.1 Hasil Pengukuran Parameter Quality of service.

Pada bulan Juni, Juli 2005 parameter QoS menjadi rendah. Hal tersebut disebabkan karena terdapat gangguan BTS dalam jumlah cukup banyak (BTS off air, kerusakan TRx, dll) pada saat yang bersamaan dengan saat pengukuran QoS.

Gangguan BTS tersebut menyebabkan daya yang diterima MS saat pengukuran QoS menjadi rendah karena BTS yang harusnya melayani off air, sehingga dilayani oleh sel-sel tetangganya yang agak jauh letaknya akibatnya kualitas sinyal menjadi rendah (RxQuality kecil) dan kualitas suara yang dirasakan menjadi buruk . Akibat dari gangguan pada beberapa sel tersebut menyebabkan nilai parameter QoS pada bulan Juni, Juli,2005 menjadi rendah.

Walaupun hasil pengukuran QoS memiliki keterbatasan, dimana waktu dan area pengukurannya yang terbatas, akan tetapi tetap mewakili dalam menggambarkan kualitas layanan dari sudut pengguna secara objektif selama waktu pengukuran berlangsung karena pengukuran QoS ini langsung dilakukan dilapangan seperti selayaknya para pengguna layanan lainnya.

IV.2.1 Kerusakan perangkat

Langkah awal yaitu memastikan terlebih dahulu disisi perangkat sebelum orientasi kita ke antenna. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ;

- Kerusakan pada pemancar dan penerima (TRx), BSC, TC dan lain-lain di Network

- Kerusakan pada perangkat transmisi.

- Kerusakan pada perangkat power supply.

Salah satu troubleshooting yang dilakukan adalah melakukan kalibrasi pada perangkat pemancar dan penerima (TRx) dengan membandingkan frekuensi TRx dengan spectrum Analizer.

Spektrum Analizer                                 Perangkat TRx

Proses Kalibrasi

Gambar 4.2.2 Proses Kalibrasi TRx

Gambar 4.2.3  Proses pengecekan feeder dengan menggunakan site master S331C

IV.2.2 Coverage Blocking

Setelah melakukan pengecekan perangkat barulah troubleshooting kita orientasikan ke antenna. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh antenna adalah coverage blocking. Seperti ditunjukan pada gambar 4.2.1

Gambar 4.2.4 Pemindahan antenna sektor

IV.2.3 Sudut Tilt Antenna

Implementasi solusi untuk memperkecil nilai parameter NP (SBR, SDR, TBR, TDR dan HOFR) adalah dengan melakukan perubahan sudut tilt antena atau menurunkan ketinggian antenna bertujuan agar coverage menjadi lebih kecil.

B            A

BTS

Gambar 4.2.5 Sudut tilt antenna

Coverage

Percobaan yang dilakukan yaitu perubahan sudut tilt antenna yang diperlihatkan pada gambar 4.2.6

Sudut tilt antena

Antena Sektor 1 sebelum perubahan	             Antena Sektor 1 sesudah perubahan

Antena Sektor 2 sebelum perubahan                             Antena Sektor 2 sesudah perubahan

Antena Sektor 3 sebelum perubahan                             Antena Sektor 3 sesudah perubahan

Gambar 4.2.6 Perubahan Sudut tilt antenna

IV.3.3 Interference

- Gangguan yang menyebabkan BTS tidak dapat melayani (off air) atau tidak adanya coverage dari BTS (blank spot).

- Kongesti (pertumbuhan trafik, adanya acara tertentu, bencana alam, dll) pada sel tujuan sehingga proses handover menjadi gagal .

- Kesalahan parameter HOC antar sel tetangga seperti kanal frekuensi yang sama, Base Station Identity Code yang sama, Location Area Code, Cell Identity, Destination Point Code.

- Sel tujuan HO tidak terdaftar pada database sel sumber sehingga proses  handover gagal.

- Sel tujuan HO pada database sel sumber hanya satu arah sehingga proses HO yang terjadi pada arah yang berlawanan akan gagal.

- Interferensi Co-Channel, Adjacent Channel, dan sumber Eksternal.

- Coverage antenna yang tidak optimal karena terhalang sesuatu (pohon, gedung, dll).

- Coverage antena yang terlalu luas.

Solusi yang telah dilakukan untuk memperkecil nilai HOFR tersebut dalam penelitian ini antara lain :

- Perbaikan gangguan perangkat BTS yang rusak dengan segera.

- Pembangunan BTS pada area yang masih blank spot.

- Penambahan jumlah timeslot TCH pada sel yang memiliki TBR > 2% untuk mendapatkan GOS 2% melalui penambahan jumlah TRx atau sel DCS agar tidak terjadi handover gagal karena kongesti.

- Penambahan jumlah timeslot SDCCH pada sel yang memiliki SBR > 1% untuk mendapatkan GOS 1% agar tidak terjadi handover gagal karena sel mengalami kongesti.

- Perbaikan parameter HOC dan database sel-sel  tujuan handover pada setiap sel sumber.

- Melakukan perubahan frekuensi yang mengalami Interferensi Co-Channel, Adjacent Channel dan eksternal.

- Perubahan sudut tilt antena atau menurunkan ketinggian antena agar coverage menjadi lebih kecil.

- Perubahan sudut orientasi antena, letak antenna atau melakukan pemotongan pohon yang menghalangi arah antena.

Implementasi solusi di atas dilakukan dari bulan Agustus 2005 sampai dengan Januari 2006 yang menyebabkan nilai HOFR menjadi semakin kecil sehingga resiko terputusnya hubungan pembicaraan saat handover pun menjadi kecil.

BAB V

KESIMPULAN

- Hasil analisis performansi kualitas jaringan BSS GSM PT. Telkomsel di BSC Margahayu dari Juni 2005 sampai dengan Januari 2006 menunjukan bahwa walaupun pertumbuhan trafik sinyal suara meningkat, performansi kualitas semakin baik yang ditunjukan oleh semakin kecilnya nilai parameter NP (TDR, SDR, HOFR, SBR TBR).

- Analisis hasil pengukuran performansi kualitas jaringan BSS GSM di BSC Margahayu menunjukan degradasi kualitas layanan yang terjadi dari bulan Juni 2005 sampai dengan Januari 2006 antara kerusakan perangkat BTS, kesalahan parameter dan database BTS (Handover Control, Power Control, frekuensi, Local Area Code, Cell Identity, Daya pancar, database sel-sel tetangga, kecepatan signalling), posisi antenna yang kurang optimal (terlalu tinggi atau terhalang gedung, pohon, papan reklame, dll), masih terdapat area yang blank spot karena belum terdapat BTS di daerah margahayu.

- Degradasi kualitas layanan pada jaringan BSS GSM yang telah beroperasi dapat diketahui tanpa harus menunggu keluhan dari pengguna melalui parameter performansi kualitas jaringan BSS yaitu parameter NP (Trafik TCH dan SDCCH, TBR, SBR, TDR, SDR, HOFR) dan QoS (CSSR, CCR, HOSR, RXLEV, RXQUAL, FER, dan Indeks QoS).

LAMPIRAN A

Kanal Frekuensi GSM 900

Kanal Frekuensi DCS 1800

Tabel Kanal Frekuensi (MHz) dan ARFCN

LAMPIRAN B

Data NP Jaringan BSS

LAMPIRAN C

Peta BTS pada Jaringan BSS Telkomsel BSC Margahayu posisi Januari 2006

LAMPIRAN D

Hasil pengukuran parameter QoS Jaringan BSC Margahayu Telkomsel

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	Tim Divisi NMO, Network Operation Annual Report Year 2005, PT. Telkomsel, 2005.

[2]	Nokia Training Center Team, “BSS System Course Manual, BSSSYS2E”,  Nokia Telecommunication Oy, 1998.

[3]	ETSI GSM 05.01, Physical Layer on the Radio Path: General Description, European Telecommunication Standards Institute, 1992, hal.11.

[5]	ETSI GSM 06.10, GSM Full Rate Speech Transcending, European Telecommunication Standards Institute, 1992, hal.93.

[4] 	Mouly M., Pautet M. B., “The GSM System for Mobile Communications”, 1992.

[6]	ETSI GSM 05.03, Channel Coding, European Telecommunication Standards Institute, 1992, hal.22.

[7]	ETSI GSM 05.04, Modulation, European Telecommunication Standards Institute, 1992, hal.3.

[8]	Theodore S. Rapaport, “Wireless Communications Principles and Practice”, Prentice Hall, 1997.

[9]	W. C. Y. Lee, Mobile Cellular Telecommunications Systems, New York, McGraw-Hill, 1989, hal. 449.

[10]	_________, “Advanced Cell Planning”,  Ericsson AB, 2001.

[11]	Martin P. Clarck, “Networks and Telecommunications Design and Operation, John Wiley & Sons, 2002.

[12]	_________, “Framework for Quality of Service and Network Performance”,   ITU-T, E.800, 1994.

[13]	_________,”Telephone Transmission Quality, Methods for Objective and Subjective Assessment of Quality”, ITU-T, P.800, 1994

# Text boxes

Asub

Gambar 2.4  Interferensi pada komunikasi selular GSM

(a) Intererensi Co-channel	                     (b) Intererensi Adjacent-channel

51

71

71

61

51

61

61

81

50

71

91

41

51

61

Network

Quality of Service

Customer Equipment

End User

Customer Equipment

End User

Network Performance

2000

1500

1000

500

0

SDCCH TRAFFIC

Analisis

Gambar 3.4   Blok diagram pengukuran Network Performance

jaringan BSS GSM

BSC

Server Program OMC-BSS

Server Database OMC-BSS

Mengaktifkan Counter Pengukuran di BSC

Mengirim data hasil Pengukuran Counter BSC

Mengeksekusi Program SQL Unjuk Kerja BSS

File Teks

Data Statistik

Jumlah total usaha handover

Jumlah total handover yang sukses

Jumlah total usaha permintaan panggilan

Jumlah total panggilan yang sukses

Jumlah  total usaha permintaan panggilan

Jumlah total pembentukan panggilan yang sukses

2500

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

SDCCH Traffic

(Erlang)

TCH TRAFFIC

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

TCH Traffic

(Erlang)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

SDCCH Traffic dan SDCCH Blocking Rate

0

500

1000

1500

2000

2500

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SDCCH Traffic

SBR

SBR (%)

SDCCH Traffic

(Erlang)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

TCH Traffic dan TCH Blocking Rate

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TCH Traffic

TBR

TBR (%)

TCH

Traffic

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

SDCCH Traffic dan SDCCH Drop Rate

0

500

1000

1500

2000

2500

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SDCCH Traffic

SDR

SDCCH Traffic

(Erlang)

SDR (%)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

TCH Traffic dan TCH Drop Rate

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

TCH Traffic

TDR

TCH Traffic

(Erlang

)

TDR (%)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

Handover Failure Rate dan TCH Blocking Rate

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HOFR

TBR

HOFR (%)

TBR (%)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

HOFR dan SDCCH Blocking rate

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HOFR

SBR

HOFR (%)

SDR (%)

01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

Hasil Pengukuran Parameter Quality of Service

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

Juni-05

Jul-05

Aug-05

Sep-05

Okt-05

Nov-05

Des-05

Jan-06

CSSR

CCR

HOSR

RxQual

RxLev

S331C

Feeder yang diukur

Lokasi

Antenna baru

Existing antenna

Antenna sector 1

Gedung menghalangi arah antenna

Posisi Antenna

yang baru

dB

dA

51

71

71

61

51

61

61

81

50

71

91

41

51

61

Guard Band

45

MHz

ARFCN

Uplink

890.2 MHz

1

890.4 MHz

890.6 MHz

2

914.8 MHz

124

Frekuensi

3

Downlink

935.2 MHz

935.2 MHz

935.6 MHz

959.8 MHz

1

2

124

3

Guard Band

95

MHz

ARFCN

Uplink

1710.2 MHz

512

1710.4 MHz

1710.6 MHz

513

1785.2 MHz

885

Frekuensi

514

Downlink

1805.2 MHz

1805.2 MHz

1805.6 MHz

1880.2 MHz

512

513

885

514