ABSTRAK

Beberapa hal yang mendasari pemilihan tema ini, yaitu : Pertama masih banyak gedung dengan kebutuhan air bersihnya tidak beroperasi dengan baik. Kedua pemahaman sistem instalasi air bersih masih banyak yang tidak efisien dan ekonomis.

Metode yang dipakai adalah studi litelatur dan pengamatan langsung ke PT. CNI. Setelah itu penulis mengetahi luas gedung, tinggi gedung, jumlah pengguna air bersih untuk lantai 1, ukuran dan jenis pipa yang dipakai, serta alat plambing dan perangkat pipa yang digunakan.

Hasil perhitungan ini diperoleh kapasitas tangki bawah 35,737 m3, yang terbagi untuk kebutuhan penghuni sebesar 5 m3/hari dan kebutuhan untuk 1 buah hidran Box sebesar 34,065 m3. Head total pompa sebesar 36 m,  daya pompa yang digunakan yaitu sebesar 314,64 Watt, serta daya motor penggerak motor penggerak pompa sebesar 1050,58 Watt atau 1,05058 kW dengan efisiensi pompa sebesar 55 %. Pompa yang digunakan yaitu satu buah pompa utama merk LAKONI type SJT 1000 dengan daya 1000 Watt dan satu pompa pendukung merk LAKONI type SJ 500 C dengan daya 500 Watt yang berfungsi sebagai pendukung kerja pompa utama untuk memenuhi kebutuhan air pada lantai 1.