ABSTRAK

Dalam tulisan ini, penulis coba memahami permasalahan dalam proses pengerukan lumpur yang sering dilakukan perusahaan jasa pengerukan sering kali melakukan pengerukan tersebut tidak tepat waktu, karena kapasitas alat / pompa (Q) yang digunakan tidak mencukupi waktu yang ditentukan oleh pemakai jasa tersebut.

Untuk pemecahan studi dan permasalahan tersebut penulis mencoba untuk merancang suatu pompa dengan metode “kesetaraan” yang dapat memenuhi kebutuhan para pemakai jasa perusahaan pengerukan.

Dari data pompa yang digunakan kemudian dilakukan peerhitungan mulai dari rugi-rugi yang terjadi disepanjang instalasi pompa sehingga diperoleh head pompa. Tekanan pada sisi isap dan tekan, putaran pompa, kapasitas dan head pompa diperhitungkan untuk mengetahui apakah pompa aman terhadap kavitasi dan untuk mendapatkan jenis impeller yang sesuai. Selanjutnya dari perhitungan daya pompa akan diperoleh ukuran poros pompa, impeller dengan ukuran, profil kelengkungan, dan jumlah sudu yang profesional, juga didapatkan rumah pompa dengan ukuran dan bentuknya.

Dari hasil perhitungan akan diperoleh suatu pompa dengan speseifikasi sebagai berikut :

- Kapasitas Pompa 	(Q)	= 2861 m/s

- Heat total 	(H)	= 30 m

- Efisiensi pompa 	()	= 0.53 %

- Daya Motor 	(Pm)	= 1105 kw

- Jumlah sudu 	(Z)	= 9 buah

PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang kami beri judul : PERANCANGAN POMPA SENTRI FUGAL UNTUK KAPAL KERUK JENIS HISAP / HOPER. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Strata Satu (S1) Mesin di “Universitas Mercu Buana” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun yugas akhir ini masih banyak kekurangannya, baik materi maupun tehnik penyajiannya dikarenakan pengalaman serta pengetahuan yang masih sangat terbatas.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan, terutama kepada :

- Bapak Ir. Suharyadi Ms, selaku Rekto Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- Bapak Ir. Yuriyadi Kusuma, Msc, selaku Dekan FTI Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- Bapak Ir. Rulli Nutranta, Meng, selaku Kajur Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- Bapak Ir. Ario Suko, selaku Sekjur Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- Bapak DR. Ir. H. Abdul Hamid, Meng, selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan ini.

- Bapak Ir. Nanang R., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi ini.

- Kepada Ayah dan Ibu serta istri yang telah memberikan dorongan baik materi maupun moril.

- Kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Jakarta,   Agustus 2005

Penulis