TUGAS AKHIR

Perancangan Sistem Pendingin Ruang ”Printing” Botol di PT Bumimulia Indah Lestari, Cikarang, Jawa Barat

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat

Dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu ( S1 )

Disusun Oleh :

Nama 		:  Anggit Kalinggojati

NIM 			:  4130411-035

Program Studi	:  Teknik Mesin

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA

2007

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 	   :  Anggit Kalinggojati

NIM 	   :  4130411-035

Fakultas  :  Teknik Industri

Jurusan   :  Teknik Mesin

Judul     :    Perancangan Sistem Pendingin Ruang ”Printing” Botol

di PT  Bumimulia Indah  Lestari, Cikarang, Jawa Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyalin sebagian/seluruhnya dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah disebutkan sumbernya.

Penulis

( Anggit kalinggojati )

LEMBAR PENGESAHAN

Nama 	    :  Anggit Kalinggojati

NIM 	    :  4130411-035

Fakultas   :  Teknik Industri

Jurusan    :  Teknik Mesin

Judul        :  Perancangan Sistem Pendingin Ruang ”Printing” Botol di

PT Bumimulia Indah  Lestari, Cikarang, Jawa Barat

Tugas Akhir ini telah disetujui dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik jenjang pendidikan Strata 1, Fakultas teknik Industri Jurusan Teknik mesin Universitas mercu Buana

Jakarta, Agustus 2007

Mengetahui

Pembimbing				      Koordinator Tugas akhir

( DR Mardani Ali Sera )		                    ( Nanang Ruhyat, MT )

# KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta bantuan dan bimbingan banyak pihak, akhirnya  penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir dengan judul “ Perancangan Sistem Pendingin Ruang ”Printing” Botol di PT Bumimulia Indah Lestari,  Cikarang, Jawa Barat “ ini dibuat untuk memenuhi syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Teknik Industri Jurusan Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak dorongan dan bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Orang tua tercinta, atas berkat doa tulusnya

- Bapak Dr. Mardani Ali Sera selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penulis..

- Bapak Ir. Rully Nutranta M.Eng selaku Katua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Industri Universitas MercuBuana.

- Para dosen dan karyawan Universitas Mercu Buana yang telah memberikan bantuan untuk penulis.

- Teman-teman yang membantu yang tidak dapat disebutkan semua untuk bantuan, doa dan dukungannya.

- Terkhusus untuk Sri Runingsih yang telah memberikan dukungan, semangat, dan pengertiannya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga penulisan tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari dan dapat disempurnakan kembali oleh generasi selanjutnya.

Jakarta, Agustus 2007

ANGGIT KALINGGOJATI

DAFTAR ISI

Halaman Judul			i

Halaman Pernyataan			    					ii

Halaman Pengesahan			iii

Kata Pengantar								iv

Daftar Isi									vi

Daftar Tabel									ix

Daftar Gambar								x

Abstrak									xii

Nomenklatur									xiii

BAB I 	PENDAHULUAN			1

1.1  Latar Belakang         					1

1.2 Rumusan Masalah         					3

1.3 Maksud dan Tujuan   					3

1.4 Batasan Masalah     					4

1.5 Metodologi Perancangan					4

1.6 Sistematika Penulisan					4

BAB II            DASAR TEORI						6

2.1 Diagram Psikometri					6

2.2 Prinsip Kerja Mesin Pendingin				9

2.3 Daur Refrigerasi Kompresi Uap				11

2.4 Komponen-komponen Utama Mesin Pendingin		14

2.4.1 Kompresor						14

2.4.2 Kondensor						18

2.5 Alat Ekspansi						21

2.6 Evaporator							27

2.7 Refrigeran							30

2.8 Kipas Udara						35

2.9 Beban Pendinginan dan Pemanasan			39

BAB III           DASAR PERANCANGAN					44

3.1 Analisa Perhitungan Beban				44

3.2 Penentuan Suhu Evaporasi dan Kondensasi		48

3.3 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Kompresor		49

3.4 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Kondensor 		50

3.5 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Alat Ekpansi	58

3.6 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Evaporator		59

3.7 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Kipas Udara		63

BAB IV           ANALISA PERHITUNGAN				65

4.1 Analisa Perhitungan Beban				65

4.1.1 Transmisi Termal Dinding				66

4.1.2  Beban Perembesan Udara dan Ventilasi		67

4.1.3  Beban Dari Dalam Ruanagan ( Internal Loads )	69

4.14  Beban Panas Matahari Pada Permukaan

Tak Tembus Cahaya ( Opaque Surface )		70

4.1.5 Analisa Perhitungan Temperatur Evaporasi	71

4.16  Analisa Perhitungan Temperatur Kondensasi	74

4.2 Analisa Perhitungan Kompresor				78

4.3 Analisa Perhitungan Kondensor				79

4.4 Analisa Perhitungan Alat Ekspansi			85

4.5 Analisa Perhitungan Evaporator				87

4.6 Analisa Pemilihan dan Perhitungan Kipas Udara		93

BAB V             PENUTUP							94

5.1 Kesimpulan 						94

5.2 Saran							94

DAFTAR PUSTAKA								96

LAMPIRAN									97

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel  2.1     Kondisi Perancangan Untuk Pendinginan			9

Tabel  2.2     Beberapa Refrigeran Halokarbon			32

Tabel  2.3     Beberapa refrigeran Anorganik    			  33

Tabel  2.4     Refrigeran Hidrokarbon					33

Tabel  2.5     Karakteristik Termodinamik Sejumlah Refrigeran	34

Tabel  2.6     Jenis Dan Penggunaan refrigeran 			34

Tabel  2.7     Hambatan Termal Dari Satu Satuan Luas

Permukaan Bahan Bangunan Tertentu  Pada Suhu

Rata-rata rata 24o C                   				39

Tabel  2.8     Kebutuhan Udara Luar Untuk Ventilasi			41

Tabel  2.9    Efisiensi Penyerapan Debu ASHRAE ( Partikel )		41

Tabel  2.10   Kalor Sensibel Dari Peralatan listrik 			42

Tabel  2.11   Kalor Sensibel Dari Orang Dan Faktor Kelompok	42

Tabel  3.1     Perbandingan Beberapa Kondensor			58

Tabel  4.1     Kondisi Perancangan					66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1    Diagram Psikometri 			8

Gambar 2.2    Diagram Tekanan – Entalpi Suatu Refrigeran		12

Gambar 2.3    Daur Kompresi Uap Standar Dalam Diagram

Tekanan – Entalpi Beserta Diagram Alirannya		12

Gambar 2.4    Daur Kompresi Uap Nyata Dibandingkan Dengan

Daur Standar 						13

Gambar 2.5    Kompresor Torak Bolak-Balik				15

Gambar 2.6    Penampang Dua Buah Rotor Kompresi Sekrup		15

Gambar 2.7    Kompresor Sudu Dari Jenis Roller			16

Gambar 2.8    Kompresor Dua Sudu Dan Empat Sudu 		17

Gambar 2.9    Kondensor Berpendingin Air Berbentuk

Tabung Dan Pipa					19

Gambar 2.10  Kondensor Udara Dengan Pipa Dan Pelat Besi		21

Gambar 2.11 Katup Ekspansi Termostatik Dan Diagram

Skematik Dasarnya					24

Gambar 2.12  Titik-titik Keseimbangan Dengan Berbagai Kondisi

Beban							25

Gambar 2.13  Katup Ekpansi Tekanan Konstan			26

Gambar 2.14  Evaporator Tabung Dan Koil 				29

Gambar 2.15  Kipas Udara Sirocco					36

Gambar 2.16  Kipas Udara Beban Terbatas				37

Gambar 3.1 Sirip Segi Empat dan Sirip Gelang Yang Sesuai		54

Gambar 3.2  Keefektifan Sirip Gelang					54

Gambar 4.1  Gambar Ruangan Yang Dikondisikan			65

Gambar 4.2   Penampang Dalam Dinding   				66

Gambar 4.3   Sirip Persegi Pada Evaporator				71

Gambar 4.4   Sirip Gelang Yang Sesuai Pada Evaporator		72

Gambar 4.5   Sirip Persegi Pada Kondensor				74

Gambar 4.6   Sirip Gelang Yang Sesuai Pada Kondensor		75

Gambar 4.7   Daur Kompresi Uap Standar Rancangan			77

Gambar 5.1   Gambar  rancangan 3 dimensi				95

ABSTRAK

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang suatu sistem pengkondisian udara yang dapat menghasilkan suhu udara yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pengkondisian udara dilakukan dengan memanfaatkan keluaran dari sistem refrigerasi, dimana udara dingin didapatkan dari hasil keluaran evaporator. Suhu udara yang diharapkan untuk pendinginan ruang printing botol adalah 20 C.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang adalah menentukan diagram psikometri untuk pendinginan, prinsip kerja mesin pendingin, daur refrigerasi komponen uap, refrigeran, kipas udara serta beban pendinginan

Dari perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut: kompresor berdaya 5,22 kW dari jenis kompresor torak hermatik, kondensor dengan luas permukaan 3,2 m2 dan diameter luar pipa 0,01136 m, evaporator dengan luas permukaan 3,73 m2 dan diameter luar pipa 0,00994 m,dan kipas udara dengan tekanan dinamik 0,38 mm  H2O dari jenis kipas udara sirocco.

NOMENCLATUR

SIMBOL		DESKRIPSI					SATUAN

A		LUAS PERMUKAAN 					m2

Ai		LUAS PERMUKAAN DALAM PIPA			m2

Am		LUAS PERMUKAAN RATA-RATA SEKELILING

PIPA								m2

Ao		LUAS PERMUKAAN LUAR PIPA				m2

Ap		LUAS PERMUKAAN UTAMA PIPA			m2

C		KONSTANTA						0,023

Cp		KALOR SPESIFIK FLUIDA					J/kg.K

CLTD		COOLING LOAD TEMPERATURE DIFFERENCE	-

D		DIAMETER DALAM PIPA					m

E		EFISIENSI PENYINGKIRAN PENGOTOR UDARA	%

h		ENTALPI							kJ/kg

h1		ENTALPI  SAAT KELUAR EVAPORATOR 		kJ/kg

h2		ENTALPI  SAAT MASUK KONDENSOR			kJ/kg

h3                    ENTALPI  SAAT KELUAR KONDENSOR			kJ/kg

h4                    ENTALPI  SAAT MASUK EVAPORATOR		kJ/kg

hi                    KOEFSIEN PERPINDAHAN KALOR DALAM

PIPA		                                                                   W/ m2.K

hf                    KOEFISIEN PERPINDAHAN KALOR SISI

UDARA	                                                                   W/ m2.K

k                     DAYA HANTAR PIPA		       		       W/ m2.K

kt                    FAKTOR KOREKSI						-

k∆t                  FAKTOR KOREKSI		 				-

L                     PANJANG SIRIP						m

LMTD            LOG MEAN TEMPERATURE DIFFERENCE		O C

M                    ANGKA MACH						m-1

P                     DAYA LAMPU			W

PT                  JUMLAH TOTAL TEKANAN AKIBAT KIPAS

UDARA		       				     mmH2O

Ps                   TEKANAN STATIK		      			     mmH2O

Pv                  TEKANAN DINAMIK	    		                 mmH2O

Q                    LAJU ALIRAN VOLUMETRIK UDARA LUAR		L/s

Qn                  KAPASITAS NOMINAL KATUP EKSPANSI		-

q                     KAPASITAS REFRIGERASI			W

q                     BEBAN KALOR 						W

qis                  KALOR SENSIBEL DALAM 			W

qil                   KALOR LATEN DALAM					W

qsg                 ENERGI MATAHARI YANG MENEMBUS

PERMUKAAN						W

qw                 ENERGI MATAHARI YANG TAK MENEMBUS

PERMUKAAN						W

R*tot             HAMBATAN TERMAL TOTAL				K/W

RPL               RASIO PELEPASAN KALOR			-

SC                  SHADING COEFICIEN ( KOEFISIEN PENEDUHAN )	-

SHGF            SOLAR HEAT GAIN FACTOR

( FAKTOR PEROLEHAN MATAHARI )			-

T                   SUHU SIRIP PADA JARAK X				o C

Tm                 SUKU LINGKUNGAN					o C

To                  SUHU DI DASAR SIRIP					o C

td                   TEMPERATUR BOLA BASAH				o C

tw                   TEMPERATUR BOLA KERING 				o C

ti                     SUHU LUAR RUANGAN 					o C

to                    SUHU DALAM RUANGAN					o C

te                   TEMPERATUR EVAPORASI				o C

U                  KOEFISIEN PERPINDAHAN KALOR TOTAL               W/m2.K

V                   KECEPATAN UDARA			m/s

V                   KECEPATAN FLUIDA					m/s

V                   LAJU PEMASUKAN UDARA UNTUK VENTILASI	L/s

Vr                  LAJU ALIRAN DAUR ULANG			L/s

Vm                LAJU UDARA MINIMUM UNTUK PENGHUNI

TERTENTU							L/s

v                    VOLUME SPESIFIK UDARA LEMBAB 			m/kg

W                   RASIO KELEMBABAN					kg/kg

x                     JARAK SIRIP							m

x                    TEBAL PIPA							m

y                    1/2  TEBAL PIPA						m

ρ                    RAPAT MASSA FLUIDA					m/s

μ                   VISKOSITAS FLUIDA					pa.s

η                    KEEFEKTIFAN SIRIP					-

95