ABSTRAK

Alat simulasi Automotive air conditioning type AAF-2000 adalah sebuah alat yang dibuat untuk mensimulasikan pengkondisian udara pada kendaraan bermotor (mobil) dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat peraga,

Rangka merupakan bagian terpenting dalam suatu mesin sedangkan pipa adalah media tempat mengalirnya fluida (refrigeran) yang berfungsi sebagai  penghubungkan komponen satu dengan komponen lainya.

Alat tersebut dibuat, dirakit dan diuji di labolatorium proses produksi Universitas Mercu Buana, pengujian dilakukan dengan cara meletakan alat-alat ukur pada bagian yang diambil parameternya .sebagai perameter pembeda digunakan kecepan blower pada evaporator.

Metode yang digunakan adalah metode perancangan yaitu dengan cara melakukan perhitungan dari data-data hasil pengujian.

Dari hasil perhitungan di dapatkan Total kerugian tinggi tekan pada pipa dibeberapa titik berkisar antara 0,006 sampai 4,693m dan  Tegangan lentur yang  diizinkan pada batang rangka 19,286.108 N/m2 sedangkan tegangan maksimum yang terjadi 59,9. 106 N/m2.