ANALISA PENGUJIAN FILTER OLI TIPE SPIN-ON

DI PT. PANATA JAYA MANDIRI

DISUSUN OLEH

NAMA 		: SRI SUWADI

NO  INDUK 	: 0130311-122

FAKULTAS		: TEKNOLOGI  INDUSTRI

JURUSAN 		: TEKNIK MESIN

PROGRAM  KULIAH SABTU MINGGU

FAKULTAS TEKNOLOGI  INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK MESIN

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2007

# LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir 		:  Analisa Pengujian Oil Filter Tipe Spin-On                  Di PT. Panata Jaya Mandiri.

Nama 		:  Sri Suwadi

NIM		:  0130311-122

Jurusan / Fakultas 		:  Teknik Mesin / Teknologi Industri .

Program 		:  Program Kuliah Sabtu Minggu.

Telah Diperiksa Dan Disetujui  Oleh

Pembimbing

( Dr. Mardani Ali Sera )

# LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir 		:  Analisa Pengujian Oil Filter Tipe Spin-On Di PT Panata Jaya Mandiri.

Nama 		:  Sri Suwadi

NIM		:  0130311-122

Jurusan / Fakultas 		:  Teknik Mesin / Teknologi Industri .

Program 		:  Program Kuliah Sabtu Minggu.

Telah Diperiksa Dan Disetujui  Oleh

Koordinator Tugas Akhir

( Ir. Ruli Nutranta , M.Eng )

## LEMBAR  PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini  :

Nama  		:  Sri Suwadi

NIM 		:  0130311-122

Jurusan/ Fakultas 	:  Teknik Mesin / Teknologi Industri

Judul Tugas Akhir	: Analisa Pengujian Oil Filter Tipe Spin-On Di PT. Panata Jaya Mandiri .

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan kutipan dari hasil karya orang lain.

Hasil dan data yang menunjang Tugas Akhir ini adalah berdasarkan sumber langsung dan observasi yang dilakukan dilapangan , yaitu di lokasi PT. Panata Jaya Mandiri .

Jakarta ,  Maret 2007

( Sri Suwadi )

LEMBAR MOTTO

“ Berusaha dan berani gagal untuk mencapai keberasilan dan berdoa untuk meraih kemuliaan  “

## ABSTRAK

Analisa dilakukan untuk mengetahui kualitas filter oli melalui pengujian dan mengetahui apakah rancangan dan proses yang telah dibuat telah sesuai sehingga filter digunakan dapat bekerja sebagai penyaring kotoran dari fluida supaya kotoran tidak terbawa masuk kedalam mesin karena dapat menimbulkan kerusakan.

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian pengujian impulse test, sampai pengujian selesai yaitu 50.000 cycle tidak terjadi kebocoran yang disebabkan karena kerusakan komponen penyusun filter. Pengujian anti drain back, hasil pengujian diketahui bahwa anti drain back valve dapat berfungsi dengan baik. Pengujian opening valve test pada by pass valve, hasil kedua tipe valve yang diuji telah sesuai dengan standart pengujian yang ditentukan. Pengujian pressure drop test, dari data pengujian kedua filter dapat diketahui bahwa semakin besar flow rate yang dialirkan maka pressure drop yang terjadi akan semakin besar pula. Pengujian media filter. Pengujian media meliputi pengujian tensile streng, hasil dari pengujian tensile strength terhadap media dari filter uji sebanyak tiga sampel adalah lebih dari 10 kgf.  Pengujian bursting strength, hasil pengujian bursting strength yang dilakukan didapat nilai pengujian dari tiga sampel adalah 5.4 kg/cm2, 6.0 kg/cm2, dan 4.6 kg/cm2. Pengujian thickness, hasil pegukuran untuk sampel pertama adalah 0.85 mm, sampel kedua adalah 0.82 mm, dan sampel ketiga adalah 0.82 mm

#### KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena  dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat meneyelesaikan  penyusunan Tugas Akhir ini, yang berjudul “Analisa PENGUJIAN OIL FILTER TIPE SPIN-ON DI PT PANATA JAYA MANDIRI “ sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. semoga kita termasuk dalam golongan umatnya diakhirat kelak. Amien.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnyaa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis didalam menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikiaan penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikaan tugas akhir ini dengan harapan penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan judul tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhirr ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik bantuan berupa arahan , koreksi ,dorongan , semangat ,dan doa. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapakan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak terutama  :

- Bapak Dr. Mardani Ali Sera sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir , yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

- Bapak Ir. Ruli Nutranta , M.Eng,  sebagai Dosen Koordinator  tugas akhir yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusuan tugas akhir ini.

- Bapak Ir. Ruli Nutranta, M.Eng, sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana , Jakarta.

- Seluruh Staf dan Dosen pengajar yang telah banyak memberikan  materi pelajaran yang sangat berguan bagi penulis.

- Teman – teman kerja di PT. Panata Jaya Mandiri, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini.

- Bapak dan  Ibu serta saudara – saudara tercinta yang telah banyak memberikan pengorbanan dan dorongan baik secara secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- Nur Lia (tunanganku) yang selalu membantu dan memberi dorongan semangat.

- Seluruh rekan – rekan seperjuangan program kuliah  sabtu - minggu terutama jurusan Teknik  Mesin.

- Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu ,yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya segala keterbatasan yang penulis miliki  , oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Penulis sangat mengharapkan dan dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir kali ini.

Dan untuk yang terakhir , penulis sangat berharap semoga penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta , Maret 2007

Sri Suwadi

#### DAFTAR ISI

JUDUL ……………………………………………………………………………..	i

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………..........	ii

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………..	iii

LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………..	iv

LEMBAR MOTTO…………………………………………………………………	v

ABSTRAK………………………………………………………………………….	vi

KATA PENGANTAR……………………………………………………………...	vii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………..x

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………xiii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… xv

NOMEN KLATUR ………………………………………………………………...xvi

LEMBAR ASSISTENSI………………………………………...............................xvii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………	1

  - Latar Belakang ……………………………………………………….	1

  - Tujuan Penulisan …………………………………………………….	3

  - Ruang Lingkup Penelitian ……………………………………………	3

    - Komponen Pengujian ………………………………………...	3

    - Pembatasan Masalah …………………………………………	4

1.4.   Sistematika Penyusunan Makalah ……………………………………	4

BAB II LANDASAN TEORI …………………………………………………….	6

2.1. Definisi Filter dan Filtrasi ……………………………………………..	6

2.2. Penyaringan Permukaan ……………………………………………….	8

2.2.1. Media Penyaringan Permukaan ………………………………...	9

2.3. Penyaringan Dalam ……………………………………………………	10

2.4. Fungsi dan Jenis Filter ………………………………………………...	12

2.4.1. Jenis Filter dan Penggunaan …………………………………….	12

2.4.2. Jenis Filter Berdasarkan Bentuk ………………………………...15

2.5. Pengelompokan Oil Filter  …………………………………………….	18

2.6. Prinsip Kerja Oil Filter ………………………………………………..	21

2.7. Dampak Kerusakan Filter ……………………………………………..	23

2.8. Kekentalan (Viscosity) ………………………………………………...	24

2.8.1. Macam-macam Aliran ………………………………………….	29

2.8.2. Bilangan Reynold (Re) …………………………………………	31

BAB III PROSEDUR PENELITIAN ……………………………………………	33

3.1. Persiapan Komponen Uji	 ……………………………………………...33

3.2. Pelaksanaan Pengujian ………………………………………………...	40

3.2.1. Pengujian Impulse ……………………………………………….41

3.2.2. Pengujian Anti Drain Back ……………………………………..	42

3.2.3. Pengujian Opening Valve ………………………………………	44

3.2.4. Pengujian Pressure Drop ………………………………………..	45

3.2.5. Pengujian Media Penyaring …………………………………….	46

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA ………………………………..	49

4.1. Hasil Pengujian Impulse ………………………………………………	49

4.2. Hasil Pengujian Anti Drain Back ……………………………………..	50

4.3. Hasil Pengujian Opening Valve ……………………………………….	51

4.4. Hasil Pengujian Pressure Drop ………………………………………..	53

4.5. Hasil Pengujian Media Penyaring ……………………………………..	55

4.6. Anallisa Hasil Pengujian ………………………………………………	56

4.6.1. Analisa Hasil Pengujian Impulse ……………………………… 	56

4.6.2. Analisa Hasil Pengujian Anti Drain Back ……………………...	57

4.6.3. Analisa Hasil Pengujian Opening Valve ………………………..	59

4.6.4. Analisa Hasil Pengujian Pressure Drop ………………………...	63

4.6.5. Analisa Hasil Pengujian Media Penyaring ……………………..	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………..	67

5.1. Kesimpulan	 …………………………………………………………...	67

5.2. Saran…………………………………………………………………..	70

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………...	71

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Filtrasi, Penyaringan Permukaan dan Dalam ...………………………	7

Gambar 2.2. Cara Kerja Filter Menahan Kotoran ………………………………….	10

Gambar 2.3. Skema Typical Fuel System ………………………………………….	13

Gambar 2.4. Macam Filter Udara ………………………………………………….	14

Gambar 2.5. Bentuk Filter Spin-On ………………………………………………..	15

Gambar 2.6. Bentuk Filter Element ………………………………………………..	17

Gambar 2.7. Proses Aliran Filter Full Flow ………………………………………..	18

Gambar 2.8. Proses Aliran By Pass Filter ………………………………………….	19

Gambar 2.9. Proses Aliran Filter Kombinasi ………………………………………	20

Gambar 2.10. Depth Type Filter …………………………………………………...	20

Gambar 2.11. Surface Type Filter ……………….....................................................	21

Gambar 2.12. Prinsip Kerja Oil Filter Spin-On ……………………………………	21

Gambar 2.13. arah Aliran Fluida …………………………………………………..	29

Gambar 2.14. Aliran Laminar ……………………………………………………...	30

Gambar 2.15. Aliran Turbulent …………………………………………………….	30

Gambar 3.1. Filter Uji ……………………………………………………………...	35

Gambar 3.2. Packing A …………………………………………………………….	36

Gambar 3.3. Spring Relief Valve …………………………………………………..	36

Gambar 3.4. Inner Tube ……………………………………………………………	36

Gambar 3.5. Element Paper ………………………………………………………..	37

Gambar 3.6. End Plate B Assy ……………………………………………………..	37

Gambar 3.7. End Plate A …………………………………………………………. 	37

Gambar 3.8. Element Cover ………………………………………………………..	38

Gambar 3.9. Seat …………………………………………………………………...	38

Gambar 3.10. Body Filter ………………………………………………………….	39

Gambar 3.11. Anti Drain Back Valve ……………………………………………...	39

Gambar 3.12. Diagram Alir Pengujian …………………………………………….	40

Gambar 4.1. (a) Tempat Oli Menetes

(b dan c) Lokasi Sambungan Spot Welding …………………………	58

Gambar 4.2. Grafik Opening Valve Tipe A ……………………………………….	59

Gambar 4.3. Grafik Opening Valve Tipe B ………………………………………..	60

Gambar 4.4. End Plate B Assy ……………………………………………………..	62

Gambar 4.5. Posisi Valve Chamber pada Relief Valve ……………………………	63

Gambar 4.6. Grafik Pressure Drop Tipe A ………………………………………...	63

Gambar 4.7. Grafik Pressure Drop Tipe B ………………………………………...	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.a. Hasil Pengujian Impulse Test Tipe A ………………………………...	49

Tabel 4.1.b. Hasil Pengujian Impulse Test Tipe B ………………………………...	50

Tabel 4.2.a. Hasil Pengujian Anti Drain Back Tipe A …………………………….	51

Tabel 4.2.b. Hasil Pengujian Anti Drain Back Tipe B …………………………….	51

Tabel 4.3.a. Hasil Pengujian Opening Valve Tipe A ………………………………	52

Tabel 4.3.b. Hasil Pengujian Opening Valve Tipe B ………………………………	53

Tabel 4.4.a. Hasil Pengujian Pressure Drop Tipe A ……………………………….	54

Tabel 4.4.b. Hasil Pengujian Pressure Drop Tipe B ……………………………….	54

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Media Penyaring ………………………………………	55

NOMEN KLATUR

Simbol                                                                                  	Satuan

A	:  luas penampang                                                        		m2

C	:  konstanta viskositas

d	:  diameter pipa                                                     	m

dH	:  diameter hidraulik                                  	               	m

(	: koefisien friksi

l	:  panjang pipa kapiler                                                  	m

p	:  tekanan                                                                        	N/m2

∆P	:  beda tekanan antara ujung-ujung pipa kapiler            	N/m2

Q	:  debit aliran                                                                 			m3/s

r	:  jari-jari tabung kapiler                                                	m

S	:  jarak (panjang)                                                         	m

t	:  temperatur                                                                   	oC

t	:  waktu alir                                                                    	s

U	:  keliling                                                	                 	m

V	:  volume fluida yang mengalir                                      	m3

v	:  kecepatan                                                            		m/s

(	:  kekentalan dinamis                                                     	kg/m.s

(	: kekentalan kinematis                                         	m2/s

(	:  kerapatan massa                                                  	kg/m3