DAFTAR SYMBOL

# SYMBOL	KETERANGAN

Tingkat pengeringan (lb/hr)

Kg		Koefisien perpindahan massa (lb/hr.ft2)

A		Luas permukaan pengeringan (ft2)

Ps		Tekanan uap air dipermukaan (atm)

Pa		Tekanan parsial uap air di udara (atm)

Hs		Kelembaban permukaan (lb/lb udara kering)

Ha		Kelembaban udara (lb/lb udara kering)

Tingkat perpindahan panas ( btu/hr )

Perpindahan panas konveksi ( btu/hr.ft2.F )

Temperatur bola kering ( F )

Temperatur permukaan kering ( F )

L		Panas laten penguapan pada  (btu/lb)

A1	Permukaan kering efektif (ft2/lb produk kering )

d	Wadah kedalaman material basah ( ft )

Densitas curahan produk kering (lb/ft3)

tc	Tingkat waktu pengeringan konstan ( hr )

Wo	Kandungan kelembaban produk awal ( lb/lb produk kering )

Wc	Kandungan kelembaban akhir pada tingkat waktu konstant ( lb/lb produk kering )

G	Kecepatan massa udara ( lb/hr ft2 )

Dc	Karakteristik dimensi system ( ft )

a, n, m	Persamaan empirik konstant

W	Kandungan uap air produk pada waktu t         ( lb/lb produk kering )

We	Keseimbangan kandungan uap air produk pada temperatur udara dan kelembaban          ( lb/lb produk kering )

Kandungan uap air rata-rata ( lb/lb produk kering )

Kandungan uap air awal (lb/lb produk       kering )

D	Difusifitas cairan (ft2.hr)

Kelembaban spesifik kg/kg udara kering

Kelembaban relative

Tekanan parsial uap air ( Pa )

Tekanan jenuh uap air ( Pa )

Perpindahan panas konduksi ( W )

Konduktivitas termal bahan ( W/m.K )

Luas penampang yang dilalui aliran panas     ( m2 )

Gradien suhu pada penampang tersebut (oC)

Jumlah energi radiasi yang dipancarkan (W)

Konstanta Boltzman

Luas permukaan

Beda temperatur antara permukaan dengan temperatur fluida

Perpindahan panas konveksi ( W )

Koefisien perpindahan panas konveksi     ( W/m2.K )

Beda suhu antara suhu permukaan dengan suhu fluida (oC)

Laju aliran massa ( kg/s )

Massa jenis udara ( kg/m3 )

Debit udara ( m3/s )

Panas yang dihasilkan Heater ( W )

Panasjenis udara pada tekanan konstan          ( Kj/kg.oC )

Panas yang dibutuhkan untuk pengeringan     ( W )

Massa air yang diuapkan ( kg )

Enthalpi penguapan ( Kj/Kg )

Laju panas pengeringan ( W )

Laju penguapan air ( kg/s )

Waktu pengeringan ( s )

Bilangan Nusselt

DH	Diameter hidrolik ( m )

D2	Diameter luar pipa ( m )

D1	Diameter dalam pipa ( m )

Bilangan Reynolds untuk penampang saluran

Kecepatan aliran udara ( m/s )

Piskositas kinematik ( N.s/m2 )

Kadar air berdasarkan berat basah/kering       ( kg )

Berat kering benih ( kg )

Jumlah air yang diuapkan dalam proses pengeringan ( kg )

Jumlah air yang diuapkan ( kg )

Berat produk sebelum dikeringkan ( kg )

Efisiensi pengeringan ( % )

Luas keseluruhan rak ( m2 )

Luas Masing-masing rak ( m2 )

P		Panjang ( m )

L		Lebar ( m )

Luas penampang yang dilalui aliran udara     ( m2 )

w	Lebar saluran udara ( m )

h	Tinggi saluran udara (m)

Jumlah saluran yang dilalui aliran udara

TDB 1	Temperatur lingkungan (oC)

TDB 2	Temperatur udara di ruang pengering (oC)

TWB 2	Temperatur produk (oC)

RH1	Kelembaban relative untuk lingkungan ( % )

Massa produk basah ( kg )

Massa produk kering ( kg )

Pr	Bilangan Prandtl

L	Panjang saluran ( m )

Bilangan Nusselt untuk penampang berbentuk saluran

DAFTAR SYMBOL

| SYMBOL | KETERANGAN | SATUAN (SI) |
| --- | --- | --- |
| A | Luas penampang | m |
|  | Panas jenis ikan | kJ/kg(C |
|  | Panas jenis pada temperatur pengeringan | kJ/kg.(C |
| d | Diameter silinder | M |
| D | Garis tengah hidrolik | m |
|  | Tekanan persial uap air pada udara t | mmHg |
|  | tekanan uap air jenuh pada udara t( | mmHg |
| h | Entalpi | kcal/kg |
|  | Koefisien perpindahan panas | W/m(C |
|  | Koefisien perpindahan panas | W/m(C |
|  | Entalpi pada udara lingkungan | kJ/kg |
|  | Entalpi pada udara ruang pengering | kJ/kg |
| H | Perbandingan kelembaban dari udara lembab | kg/kg( |
|  | kelembaban udara awal | kg/kg( |
|  | Kelembaban udara akhir | kg/kg( |
| k | Konduktivitas termal | W/m(C |
|  | kadar air berdasarkan berat kering | % |
| KA | kadar air berdasarkan berat basah | % |
| L | Panjang silinder | m |
| m | banyaknya kadar air yang harus dikeluarkan | kg |
|  | Kadar air sebelum pengeringan | kg |
|  | Kadar air sesudah pengeringan | kg |
| M | Massa ikan | kg |
|  | Massa udara kering | mmHg |
|  | Massa uap air | mmHg |
| v | Kecepatan udara | m/det |
| V | Laju aliran udara kering | m/s |
| vs | volume spesifik udara pengering | m/kg |
| q | Kalor yang dilepaskan udara pengering | kJ |
| q | Laju perpindahan panas | Watt |
|  | Perpindahan panas konveksi | Watt |
|  | Perpindahan panas konduksi | Watt |
|  | Laju aliran panas untuk silinder berlubang | Watt |
|  | jumlah energi radiasi yang dipancarkan | Watt |
|  | Panas untuk menguapkan air | kJ |
|  | panas untuk menaikan temferatur ikan | kJ |
|  | Panas untuk memanaskan ikan | kJ |
| Q | Panas pengeringan | kJ |
| Q | kebutuhan udara pengering | kJ/s |
| r | Jari-jari | m |
| t | Waktu pengeringan | s |
| t | temperatu bola kering | (C |
| t( | Temperatu bola basa | (C |
|  | Temperatur udara lingkungan | (C |
|  | Temperatur udara pengeringan | (C |
|  | Temperatur tungku | (C |
| W | Laju perpindahan air | kg/s |
|  | Berat kering benih | kg |
|  | jumlah air yang diuapkan | kg |
|  | Viskositas udara | kg/m.det |
|  | Kerapatan udara pada temperatur pengeringan | kg/m |
|  | Kelembaban spesifik | % |
|  | Kelembaban relatif | % |
|  | effisiensi pengeringan | % |
| Nu | Bilangan Nusselt | - |
|  | Bilangan Reynold | - |
|  | Gradien suhu pada penampang tersebut | - |
|  | Beda suhu antara suhu permukaan dengan suhu fluida | - |