ABSTRAK

Pada Tugas Akhir ini dibahas tentang perancangan Sistem Pengaturan Intensitas Cahaya dan Waktu Penyiraman Pada Rumah Tanaman (Green House) secara otomatis. Perangkat keras pada alat ini terdiri dari rangkaian sensor cahaya yang perancangannya menggunakan LDR (Light Dependence Resistor). Intensitas cahaya yang sampai pada LDR akan memicu kuat lemahnya output LDR, serta pararel port printer sebagai penghubung alat elektronika dengan komputer. Output dari LDR merupakan input bagi rangkaian antar muka pararel port printer setelah melalui rangkaian Transceiver 74LS245 dan rangkaian Multiplexer 74LS157.

Sinyal yang diterima oleh sensor cahaya untuk selanjutnya dikendalikan dan diproses melalui perangkat lunak Delphi 5.0. setiap input yang diterima mencerminkan suatu gerakan tertentu pada atap untuk membuka dan menutup bila pencahayaan dari matahari dalam ruangan telah memenuhi standar pencahayaan. Pada sistem penyiraman perancangannya mengunakan sistem pewaktu, jika waktu penyiraman telah disetting melalui pemograman maka secara otomatis penyiraman akan bekerja jika memenuhi settingan pewaktu.