LEMBAR PENGESAHAN

| Judul Tugas Akhir : | PERANCANGAN ALAT SIMULASI PROSES PENGENDALIAN PADA BOILER MAXITHERM MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89C51 DI PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA CIKAMPEK |
| --- | --- |
| Diajukan oleh : | Nama : Kelik Heriyono Nim : 4140411-112 Peminatan : Tugas Akhir No. Phone. : 081584138296 |

Telah disetujui, pada tanggal ……………………… 2007, oleh :

Pembimbing

( Jaja Kustija. MSc. )

Ketua Jurusan Teknik Elektro                                        Koordinator Tugas Akhir

( Ir.Budiyanto,H.MSc )                                                    ( Ir.Yudhi Gunardi.MT )

ii

# ABSRAKSI

Sistem pengendalian proses pada boiler maxitherm di PT. Graha Cemerlang Paper Utama di Cikampek harus dikuasai dengan baik oleh para operator boiler untuk menghindari human error. Kondisi dilapangan menunjukkan para operator boiler mengalami kesulitan didalam memahami pengendalian proses tersebut, yang disebabkan tidak adanya alat bantu yang menggambarkan proses pengendalian pada boiler.

Sistem kontrol proses pada boiler akan bekerja dengan baik jika kondisi level air pada tanki deaerator, feed water dan drum boiler dalam keadaan normal. Setelah level air dalam tanki-tanki tersebut normal, maka sistem kontrol proses dijalankan, untuk mengontrol level-level air dalam tanki-tanki tersebut proses pengontrolan level air ini dimulai dari pengontrolan hidup/matinya pompa raw water, pompa deaerator, pompa feed water dan pompa chemical dosing. Sistem kontrol level ini akan mengendalikan bukaan kontrol valve. Setelah sistem pengendalian level bekerja, baru sistem burner akan dapat dioperasikan. Seluruh sistem burner ini dikontrol oleh burner kontrol. Sistem kontrol burner ini dimulai dari proses pre purging, ignition, kontrol firing, dan shut down ( mematikan api ) post purging.

Alat simulasi pengendalian proses pada boiler, menggambarkan proses-proses pengendalian yang terjadi pada boiler. Alat ini dilengkapi dengan indicator-indikator dan switch-switch yang menggambarkan kondisi plant sesungguhnya.

iii

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan telah selesainya Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan program S1, pada Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri.

Penulis mengambil judul Tugas Akhir ini yaitu “PERANCANGAN ALAT SIMULASI PROSES PENGENDALIAN PADA BOILER MAXITHERM MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89C51 DI PT. GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA CIKAMPEK” terinsfirasi oleh kenyataan dilapangan kerja, bahwa dalam menjelaskan proses kontrol pada boiler kepada operator boiler, mengalami sedikit kesulitan dengan tidak adanya alat bantu untuk menjelaskan proses kontol tersebut.  Dengan telah selesainya alat simulator ini, akan sangan banyak membantu para operator boiler didalam memahami sistem kontrol proses.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan baik moral maupun material kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya karya Tugas Akhir ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Managemen PT. GCPU

2. Bapak pembimbing Tugas Akhir

3. Ketua Jurusan Teknik Elektro

iv

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar karya Tugas Akhir ini dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Penulis juga siap bekerja sama dengan siapa saja yang tertarik untuk mengembangkan sistem-sistem seperti ini, sehingga karya-karya yang tercipta dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya dunia industri.

Akhir kata semoga alat yang telah dibuat dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna boiler, dan dapat memicu semangat untuk menciptakan peralatan-peralatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dunia industri.

v

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ………………………………………………………..       i

LEMBAR PENGESAHAN  ………………………………………………     ii

ABSTRAKSI ………….…………………………………………….…….    iii

KATA PENGANTAR .………………………………..………………….     iv

DAFTAR ISI  ……………………………………………………………..    vi

DAFTAR GAMBAR  …………………………………………………….    ix

DAFTAR TABEL  ………………………………………………………..    xi

BAB I  PENDAHULUAN  ………………………………………………..	   1

1.1  Latar Belakang  ……………………………………………..…	   1

1.2  Tujuan Tugas Akhir  ………………………………………….	   2

1.3  Perumusan Masalah  ………………………………………….	   2

1.4  Kegunaan Laporan  ……………………………………………	   2

1.5  Kerangka Pemikiran  ………………………………………….	   3

1.6  Metode Penelitian ……………………………………………..	   3

1.7  Sistematika Pembahasan  ……………………………………..	   4

BAB II  LANDASAN TEORI  ……………………………………………	   6

2.1  Boiler  …………………………………………………………	   6

2.2  Sistem Kontrol Otomatis  ……………………………………..	   7

2.1.1 Sistem kontrol loop terbuka  ……………………………	   7

2.2.2  Sistem kontrol loop tertutup  …………………………..	   8

2.3  Pengendalian Proses (Kontrol Proses) …………………………  9

2.4  Mikrokontroler AT89C51  ……………………………………    9

2.5  Perangkat Lunak Mikrokontroler AT89C51  …………………	 12

vi

2.6 Rangkaian Scanning LED  ……………………………………  13

2.7 Rangkaian Scanning Switch  ………………………………….  14

2.8 Light Emitting Diodes (LED) …………………………………..14

2.9  Transistor ……………………………………………………… 15

#### BAB III  ANALISA SISTEM PERANCANGAN ALAT ………………… 17

  - Raw Water Pump  …………………………………………….  19

  - Sistem Pengendalian Level Tanki Deaerator  ………………...  20

  - Motor Deaerator Pump 1 dan 2  ………………………………  21

  - Chemical Pump 1 dan 2  ……………………………………… 22

  - Sistem Pengendalian Level dan Tekanan pada Tangki Feed

Water ………………………………………………………….  22

  - Pompa Feed water  1 dan 2……………………………………  24

  - Sistem Pengendalian Temperatur pada Ekonomiser ………….  25

  - Sistem Pengendalian Level pada Drum Boiler ………………..  25

  - Sistem Pengendalian Tekanan Drum Boiler ………………….  26

  - Sistem Pengendalian Tekanan pada Header …………………  27

  - Sistem Pengendalian Burner …………………………………  27

  - Sistem Alarm …………………………………………………  29

  - Kontrol Panel ……………………………………………….. 29

  - Perancangan Aat  ……………………………………………. 33

    - Perancangan Simulasi Plant Boiler …………………..33

3.14.2  Perancacngan Simulasi Indikator Kontroler ………… 38

3.14.3  Perancangan Simulasi Panel Kontrol ……………….. 38

3.14.4  Kebutuhan dan Pengendali Nyala Indikator LED ……38

vii

3.14.5  Kebutuhan danPengendali Switch-switch Kontrol ….  40

    - Perancangan hardware untuk Simulator Boiler ……..  41

    - Flow Chart Simulator Boiler …………………………43

BAB  IV  PENGUJIAN ALAT  …………………………………………… 57

4.1 Persiapan Awal Menjalankan  Alat Simulasi Boiler ……..……  57

4.2 Simulasi Sistem Kontrol Level Air pada Tanki Deaerator , Tanki

Feed  Water dan Drum Boiler  serta Pressure Feed Water ……  58

4.3 Simulasi Sistem Burner dengan Gas …………………….…….  60

4.4 Simulasi Sistem Burner dengan Oil …………………………… 61

4.5 Simulasi Membesarkan/Mengecilkan Api ……………………. 62

4.6 Simulasi Level Drum ………………………………………….. 62

4.7 Simulasi Pressure Drum ……………………………………….. 63

4.8 Simulasi Pressure Header ……………………………………… 63

4.9 Simulasi Shut Down …………………………………………… 63

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………….   65

6.1 Kesimpulan ……………………………………………………   65

6.2 Saran …………………………………………………………..   65

DAFTAR PUSTAKA  …………………………………………………….   66

LAMPIRAN A	: Wiring Diagram Boiler Maxitherm

LAMPIRAN B	: Foto-foto Boiler dan Alat Pendukungnya

LAMPIRAN C           : Program Assembly

LAMPIRAN D           : Data mengenai Mikrokontroller AT89C51

viii

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1  Diagram blok kerangka pemikiran ……………………………...     3

Gambar 2.1 Sistem Boiler Sederhana ………………………………………….   6

Gambar 2.2 Sistem kontrol loop terbuka  ……………………………………..    7

Gambar 2.3 Sistem kontrol loop tertutup  ……………………………………..    8

Gambar 2.4 Pin-pin IC AT89C51  ……………………………………………    10

Gambar 2.5 Rangkaian osilator IC AT89C51  ………………………………..    11

Gambar 2.6  Rangkaian power on reset IC AT89C51 …………………………  11

Gambar 2.7  Rangkaian scanning LED  ……………………………………….   13

Gambar 2.8  Rangkaian scanning switch ……………………………………...   14

Gambar 3.1 Diagram Pemipaan dan Instrumen Boiler Maxitherm  …………     18

Gambar 3.2 Boiler Control Panel  …………………………………………….   32

Gambar 3.3 Rancangan layout alat simulator boiler  ………………………….  33

Gambar 3.4  Simulasi plant boiler  ……………………………………………   34

Gambar 3.5  Simulasi indicator kontroler  …………………………………….  36

Gambar 3.6 Simulasi kontrol panel  …………………………………………..   37

Gambar 3.7 Skema rangkaian simulator boiler  ………………………………   42

Gambar 3.8  Rangkaian kontrol catu daya simulator boiler …………………...  43

Gambar 3.9  Flow chart untuk pengendalian motor pompa raw water  ……….  44

Gambar 3.10  Flow chart untuk pengendalian level deaerator  ………….….…  45

Gambar 3.11  Flow chart untuk pengendalian pompa dosing  …………..…….  46

Gambar 3.12  Flow chart untuk pengendalian level feed water  ………………  47

ix

Gambar 3.13  Flow chart untuk pengendalian tekanan tanki feed water  …….   48

Gambar 3.14  Flow chart untuk pengendalian exhaust damper control  ………  48

Gambar 3.15  Flow chart untuk pengendalian Drum boiler level control …….   49

Gambar 3.16  Flow chart untuk pengendalian burner  ………………………..   50

Gambar 3.17  Flow chart untuk pengendalian burner dengan bahan bakar gas .  52

Gambar 3.18  Flow chart untuk pengendalian burner dengan bahan bakar oil ..  53

Gambar 3.19  Flow chart untuk pengendalian tekanan drum boiler  ………….  54

Gambar 3.20  Flow chart untuk prosedure shut down …………………………  55

Gambar 3.21  Flow chart untuk sitem alarm mutu ……..  ……………………   56

x

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi lain port P3 pada IC AT89C51 ……………………………….   10

Tabel 2. Fungsi dari indicator pada kontrol panel ……………………………..  29

Tabel 3.  Fungsi dari switch kontrol pada kontrol panel ………………………  31

Tabel 4. Penjelasan dari gambar 4.2 …………………………………………...  35

Tabel 5. Kelompok I scanning LED …………………………………………..   38

Tabel 6. Kelompok 2 scanning LED ………………………………………….   39

Tabel 7. Scanning switch ……………………………………………………… 40

Tabel 8  Posisi setingan switch sebelum menjalankan alat …………………….57

xi

# Text boxes

Jakarta,  Agustus 2007

Kelik Heriyono