ABSTRAK

Judul : Perbandingan Kinerja Jalan Sebelum dan Sesudah Adanya lajur Busway Koridor III di Ruas Jalan Daan Mogot Km 12-Km 13 , Nama : Helbel Betleh  (01199-017), Pembimbing : Ir. Nunung Widyaningsih, Dipl. Eng, Ir. Sylvia Indriani, MT.

Keselamatan berlalu lintas adalah permasalahan utama dalam negara berkembang seiring dengan sistem transportasi dan infrastruktur yang juga berkembang dengan pesat. Sementara tingkat kesadaran dalam mencegah kecelakaan sangat rendah dan mengkhawatirkan. Dampak yang terjadi tidak hanya berkisar pada kerugian fisik, tetapi juga dapat menghilangkan sumber daya. Daan Mogot , sebagai kota industri yang sedang berkembang juga mempunyai masalah dalam bidang tranportasi dan infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berencana mengevaluasi kinerja ruas jalan Daan Mogot Km 12 sampai Km 13  dari data hasil analisis ke dua ruas jalan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kapasitas, derajat kejenuhan serta tingkat pelayanan dari ruas jalan. Dari hasil data yang diperoleh, penulis berencana memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi pada ruas jalan, dengan menggunakan metode MKJI 1997.

Setelah analisis, ternyata arus lalu-lintas yang melewati ruas jalan Daan Mogot sudah melewati kapasitas yang seharusnya, dengan kata lain tingkat pelayanan diatas satu (1), maka tingkat pelayanannya sebelum adanya lajur busway ”C” yang berarti bahwa arus lalu-lintas stabil begitu juga kecepatan dan gerakan kendaraan dapat dikendalikan, dan sesudah adanya lajur busway tingkat pelayanannya ”F” yang berarti bahwa arus lalu-lintas tinggi dan seiring terjadi kemacetan dengan kecepatan yang rendah.

Kata kunci : MKJI (Manual kapasitas jalan Indonesia), Volume, Kapasitas, Tingkat Pelayanan.